Łódź, dnia 06.03.2017r

OFERTA NA SAMOCHODY MARKI VOLKSWAGEN - DOTYCZY TYLKO JEDNOSTEK LASÓW PAŃSTWOWYCH

.

Cena samochodu 110.145,00 PLN ( NETTO) + 23% VAT = 135.478,35 PLN (BRUTTO)

Nadwozie

Dopuszczalna masa całkowita 2.800 kg

Osłony nadkoli kół przednich

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Lusterka boczne, regulowane z zewnątrz: Dla wersji Podwozie z pojedynczą/podwójną kabiną: po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia

W wersjach ze skrzynią ładunkową nadkola kół tylnych wykonane z tworzyw sztucznych

Dla wersji z podwójną kabiną drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie, z ogranicznikiem otwarcia

Punkty mocowania bagażnika dachowego (wersje z pojedynczą kabiną - 2 szt., podwójną kabiną - 4 szt.)

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

Zderzaki w kolorze szarym

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Podwozie

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

Niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo- gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

ZAWIESZENIE TYLNE

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

System automatycznego wyłączania silnika Start-Stop

Norma emisji spalin Euro 6

Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony

Obręcze stalowe 16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

Mini-kołpaki

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Wyposażenie funkcjonalne

Filtr cząstek stałych, norma spalania Euro6

2-elementowa tablica wskaźników

Centralny zamek sterowany pilotem - standard Polski

Pakiet elektryczny I - standard Polski

Klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją z nawiewem w kabinie kierowcy - standard Polski

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Obrotomierz i zegar cyfrowy

2 kluczyki nieskładane

Gniazdo 12 V

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją ' (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią)

Ogrzewanie kabiny kierowcy z mechaniczną regulacją

Bezpieczeństwo

ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Zagłówki z regulacją wysokości

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Szyba przednia klejona

Reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Immobiliser

Światło przeciwmgielne z tyłu

Kabina kierowcy

Fotel kierowcy

Podwójne siedzenie obok kierowcy

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Podsufitka wyłożona tkaniną

Podłoga wyłożona matą gumową

Wyłożenie bocznych słupków materiałem z tworzywa sztucznego

Stopnie wejściowe wewnątrz

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Dwie osłony przeciwsłoneczne

Okno z tyłu nieogrzewane

Oświetlenie w podsufitce

Kratki wentylacyjne na tylnej ścianie kabiny

Narzędzia i podnośnik umieszczone pomiędzy siedzeniem pasażera a tylną ścianą kabiny

Schowek zintegrowany z podsufitką

Półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon komórkowy

Schowek po stronie pasażera

Schowki w desce rozdzielczej pod bocznymi wylotami powietrza

Kieszenie w drzwiach - po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Przestrzeń pasażerska (dotyczy podwójnej kabiny)

Trzyosobowe siedzenie z zagłówkami oraz ze schowkiem pod siedziskiem

Trzy trójpunktowe pasy bezpieczeństwa

Stopnie wejściowe wewnątrz

Wyłożenie dachu i ścian bocznych lakierowaną płytą

Podłoga wyłożona matą gumową

Wieszaki na słupkach C

Popielniczka

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Pozdrawiam

mgr inż. Paweł Bodzioch

Dyrektor

Zakładu Usługowo Produkcyjnego

Lasów Państwowych

Kontakt bezpośredni:

Tel/fax (42) 630 50 31,

e –mail: tomasz.bryl@lodz.lasy.gov.pl