Łódź,dn.10.01.2017r.

OFERTA NA PUŁAPKI SKRZYNKOWO-SZCZELINOWE ORAZ ELEMENTY

NA 2017r

1.  Zestaw  do  odłowu  metodą  „na  mokro”,  składa  się  z:

- Pułapki  skrzyniowej

- Pojemnika  chwytowego  do  odłowu  „na  mokro”

- Substancji  neutralizującej  ( np. sól )

2.  Pułapka  skrzyniowa  wykonana  jest  z  brązowego  tworzywa  sztucznego

nie zawierającego  substancji  szkodliwych  w  kształcie  prostopadłościanu.

Wymiary pułapki: wysokość 50cm (70 cm z rynną),szerokość 49 cm, głębokość 6,5 cm (bez szczelin odłownych )

Odłowne  ściany  przód  i  tył  z  poziomymi  szczelinami  zakończone  skosem  wysokości  szczeliny, ułatwiającym  wpadanie owadów  do  wnętrza  pułapki. U dołu na  całej  długości  wsuwany  pojemnik /rynna z sitkiem stalowym, uniemożliwiającym  ucieczkę  odłowionych  owadów.  Ściany  dla  uniknięcia  odkształceń,  połączone  wzmocnieniami.

W  dolnej  części  pojemnika  chwytowego,  zabezpieczone  otwory  niezbędne do  odpływu  wody   z opadów  atmosferycznych. W  części górnej  i  bocznej  zaczepy  umożliwiające  zawieszanie  pułapki  od  góry  lub  z  boku. Istnieje możliwość dodatkowego mocowania pułapki od dołu –dobra stabilizacja przy silnym wietrze.

Waga pułapki 2100 g

3.  Pojemnik  chwytowy  o  pojemności  użytkowej  0,75 litra  w  kształcie  prostopadłościanu    z  przezroczystego  tworzywa,  ze stopniami wytłoczonymi w dolnej części pojemnika.   Odpływ  wody  zabezpieczony  siatką,  uniemożliwiającą  ucieczkę  odłowionych  owadów.

Wymiary  pojemnika chwytnego w  mm  78 x 192 x 493.

Waga  kompletnego  urządzenia  ok.  750 g.

4.  Substancja  neutralizująca (w zestawie - 2x150 g) wystarczająca do sporządzenia 2x 0,75 litra roztworu do zalania  pojemnika chwytnego, nie zaliczana do preparatów  niebezpiecznych. Jej  użycie  nie  stanowi  zagrożenia  dla  środowiska  przyrodniczego i zdrowia osób  obsługujących  pułapki.

W załączeniu druk zamówienia.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

Zakładu Usługowo Produkcyjnego

Lasów Państwowych w Łodzi

mgr inż. Paweł Bodzioch