Łódź, dnia 30.08.2017

OFERTA NA SAMOCHODY MARKI MITSUBISHI - DOTYCZY TYLKO JEDNOSTEK LASÓW PAŃSTWOWYCH

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę na zakup samochodów zakupionych w przetargu nieograniczonym na następujące marki i modele: Jednocześnie informujemy, że kupując w Zakładzie Usługowo Produkcyjnym LP w Łodzi jako jednostce Lasów Państwowych jesteście Państwo zwolnieni z procedury przetargu zgodnie z pismem Dyrektora DGL) zn. spr. OZ-023-2/04 z dnia 07.04.2004r. 1/ SUZUKI GRAND VITARA PREMIUM 4x4

MITSUBISHI   ASX   INTENSE   PLUS

Cena samochodu  –  81.780,49  PLN ( netto ) + 23 % Vat  =  100.590,00 PLN ( brutto )

Samochód pięcioosobowy, pięciodrzwiowy

Homologacja :  samochód osobowy

Rok produkcji : 2018

Silnik wysokoprężny 16-zaworowy 4-rzędowy, turbodoładowanie z bezpośrednim układem wtryskowym typu Common Rail, pojemność silnika 1560ccm i mocy 114 KM

Napęd 4X4 z możliwością wyboru trzech trybów pracy :

-  Napęd tylko na przednia oś

-  Napęd 4X4 kontrolowany automatycznie

-  Napęd na cztery koła z blokadą

Rozstaw osi : 2670 mm

Prześwit :  180 mm

Średnica zawracania :  10,60 m

Kąty :

- Zejścia – 32 ˚

- Natarcia – 20,2 ˚

- Rampowy – 19 ˚

Felgi aluminiowe 18 ‘’  ,  Kamera cofania ,  Hamulce przód tarczowe wentylowane, tył tarczowe

Skrzynia biegów manualna 6-biegowa, Przednie reflektory ksenonowe, czujnik deszczu, przednie światła przeciwmgielne, Fotochromatyczne lusterko wsteczne, czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe poduszki powietrzne, wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera, system bezkluczykowy, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, podgrzewane przednie siedzenia, Aktywna kontrola trakcji i stabilizacja pojazdu, system wspomagania ruszania pod górę, ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania , system wspomagania hamowania, wspomaganie kierownicy, imobilizer.

Norma emisji toksycznych spalin : EURO 6.

Klimatyzacja automatyczna , centralny zamek sterowany pilotem.

Regulowane elektrycznie szyby drzwi przednich i tylnych, dywaniki podłogowe.

Radioodtwarzacz CD / MP3 z ekranem dotykowym, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, system  Bluetooth, 6 głośników.

Alarm, Podłokietnik ze schowkiem

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami.

Przyciemniane szyby tylne, regulacja wysokości fotela kierowcy, lusterka i klamki w kolorze nadwozia.

Tempomat ze sterowaniem na kierownicy, skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów, półka przestrzeni bagażowej.

Kolorowy wyświetlacz między zegarami

Okres gwarancji – 3 lata lub 100 tys. km.

Kolorystyka: - Srebrny metalizowany, brązowy metalizowany, Czerwony metalizowany, grafitowy metalizowany, czarny perłowy, biały perłowy ( do uzgodnienia z dealerem )

Odbiór samochodu: Warszawa. Koszty związane z dojazdem do miejsca odbioru oraz pobytem pokrywa zamawiający.

Dodatkowe akcesoria płatne bezpośrednio u dealera.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Pozdrawiam

mgr inż. Paweł Bodzioch

Dyrektor

Zakładu Usługowo Produkcyjnego

Lasów Państwowych

Kontakt bezpośredni:

Tel/fax (42) 630 50 31,

e –mail: tomasz.bryl@lodz.lasy.gov.pl