Łódź, dnia 11.04.2018r.

Jednostki Lasów Państwowych

OFERTA

### NA   MODUŁ   GAŚNICZY

oraz

NA  WYKONANIE  ZABUDOWY  SKRZYNI  ŁADUNKOWEJ

I BELKI SYGNAŁOWEJ

## MONTOWANYCH  W    SAMOCHODZIE   TYPU – PICKUP

- DOTYCZY TYLKO JEDNOSTEK LASÓW PAŃSTWOWYCH

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na moduły gaśnicze oraz na wykonanie skrzyni ładunkowej i belki sygnałowej montowanych na samochodach terenowych typu Pickup.

Cena zabudowanego modułu gaśniczego wraz z montażem  i  belką sygnałową wynosi

26.105,00 PLN ( netto ) + 23 % Vat-u = 32.109,15 PLN ( brutto )

Cena zabudowy – montaż zabudowy i belki sygnałowej

10.925,00 PLN ( netto ) + 23 % Vat-u = 13.437,75 ( brutto )

Cena zabudowy – montaż zabudowy bez belki sygnałowej

7.820,00 PLN ( netto ) + 23 % Vat-u = 9.618,60 ( brutto )

Cena montażu belki sygnałowej

3.220,00 PLN ( netto ) + 23 % Vat-u = 3.960,60

Montaż modułów oraz zabudowy  w :

Karczew, Brzezińska 8 tel. 601-141-705; 506 049 977

Koszty związane z dojazdem do miejsca montażu oraz pobytem pokrywa zamawiający.

Realizacja  zamówienia: ok. 4 tygodnie od daty zamówienia.

Wyposażenie modułu:

- Moduł gaśniczy z pompą membranową, samozasysającą, wydajność 50 l/min. o ciśnieniu 40 bar, z silnikiem spalinowym 4-suwowym, chłodzony powietrzem z możliwością uruchamiania elektrycznego oraz ręcznie, silnik o mocy 8 KM i pojemności skokowej silnika 270ccm, zbiornik paliwa o pojemności 5,3l zapewniający pracę agregatu przez 2 godziny.

- Zbiornik  na wodę  o pojemności 400 litrów wykonany z laminatów, wyposażony we wskaźnik poziomu wody i urządzenie przelewowe, oraz wyposażony w przegrodę zapewniającą  stateczność płynu w czasie poruszania się pojazdu.

- Wąż ssawny o długości 7 m umożliwiający pobór wody z bezciśnieniowych punktów czerpania wody

- Wąż tłoczny o średnicy wewnętrznej 16 mm, o długości 60 m na zwijadle metalowym.

Zwijadło wyposażone jest w przekładnię kątową i prowadnicę węża umożliwiającą swobodne nawijanie i układanie węża na bębnie przez jedna osobę. Do węża podłączona prądownica wodno pianowa  z płynną regulacją na prąd zwarty i rozproszony z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej

- Dozownik środka pianotwórczego o nastawie umożliwiającej uzyskanie stężenia roztworu 0-6%, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 20 l.

- Pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna marki STIHL MS271 o mocy 3,5 KM z prowadnicą  37cm zamontowana do modułu gaśniczego lub z możliwością zamontowania do skrzyni ładunkowej samochodu

- Moduł gaśniczy przystosowany do zamontowania na skrzyni ładunkowej samochodu w sposób zapewniający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów oraz w sposób umożliwiający łatwy dostęp do elementów sterujących

- Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana w formie sztywnej konstrukcji szkieletowej, wykonanej z aluminium, pokryta blachą aluminiową malowaną w kolorze nadwozia z uchylnymi  klapami z tyłu i po obu stronach pojazdu typu Pick Up wyposażona w  oświetlenie umożliwiające obsługę modułu w nocy.

- Konstrukcja umożliwiająca montaż i demontaż agregatu gaśniczego.

- Belka sygnałowa z napisem „STRAŻ LEŚNA” z generatorem  sygnałów (energooszczędne źródła światła stroboskopowego pulsujące w  kolorze  pomarańczowym,  sygnał dźwiękowy modulowany, głośnik, mikrofon) wraz z montażem na dachu samochodu.  Belka mocowana do  dachu pojazdu na gumowych podkładach. Wiązka elektryczne poprowadzona między podsufitką a dachem, sterowanie sygnałami wyprowadzone do środkowej części konsoli samochodu.

- Waga zabudowy: 60 kg

- Waga modułu: 570 kg ( zatankowany zbiornik wody )

- Gwarancja na moduł gaśniczy i zabudowę - 24 miesiące

Autoryzowany serwis na terenie kraju:

AluSteel Power Sp.z o.o. Sp.k. 05-480 Karczew, Brzezińska 8 tel. 601-141-705; 506 049 977

Miejsce montażu modułu na terenie RP:

AluSteel Power Sp.z o.o. Sp.k. 05-480 Karczew, Brzezińska 8 tel. 601-141-705; 506 049 977

Zamówienia prosimy składać na nasz adres: Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych 91-073 Łódź ul. Legionów 113 Tel./ fax (042) 6322362;

e-mail: zup_handel@lodz.lasy.gov.pl

Ilość modułów jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień.

# Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Kontakt bezpośredni:

Tel./fax (42) 632 23 62

e-mail: aneta.wolska@lodz.lasy.gov.pl

paulina.masirek@lodz.lasy.gov.pl